| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES | Addéndum 8 al Documento 27-S |
|  |  |  | 16 de abril de 2003 |
|  |  |  | Original: inglés |
| GINEBRA, 9 DE JUNIO – 4 DE JULIO DE 2003 |  |
|  | SESIÓN PLENARIA |
| Propuestas comunes de los Estados Árabes |
| PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |
| PUNTO 1.8.2 DEL ORDEN DEL DÍA |

1.8.2	los resultados de los estudios y proponer disposiciones reglamentarias para la protección de los servicios pasivos contra emisiones no deseadas, en particular contra las transmisiones de los servicios espaciales, en respuesta a los recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66 (Rev.CMR-2000)

# 1	Introducción

Con arreglo al punto 1.8.2 del orden del día y en respuesta al recomienda 5 y 6 de la Recomendación 66, el UIT-R ha llevado a cabo estudios banda por banda sobre los servicios activos y pasivos con atribuciones en más de 20 bandas comprendidas entre 1 350 MHz y 52,8 GHz. Estos estudios se realizaron basándose en los requisitos de protección de los servicios de seguridad y los servicios pasivos contra las emisiones no deseadas de los servicios activos. Los resultados de los estudios se reflejan en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R SM.[BbB].

Estos resultados protegen a los servicios pasivos sin restringir o impedir indebidamente el desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas. Por otro lado, en algunos de estos pares de bandas se han identificado incompatibilidades entre los servicios activos existentes o planificados y los servicios pasivos en determinadas condiciones de funcionamiento. Otras bandas han demostrado ser compatibles en condiciones específicas a cada par de bandas, y no es necesario proseguir los estudios al respecto.

# 2	Propuesta

Las Administraciones Árabes apoyan los resultados de los estudios realizados por el UIT-R banda por banda que protegen de mejor manera los servicios pasivos sin repercutir negativamente en el funcionamiento de los actuales servicios activos o en el desarrollo de nuevas aplicaciones. No obstante, se propone que los resultados de estos estudios no se incluyan en el Reglamento de Radiocomunicaciones puesto que impondrían límites obligatorios adicionales y crearían dificultades, principalmente para el desarrollo de nuevos sistemas, en concreto al aplicar las redes del Apéndice 30B.

Por consiguiente, las Administraciones Árabes opinan que se conseguiría una mejor protección de los servicios pasivos si la CMR-03 adoptase la nueva Resolución [UWP] (propuesta). El principal objetivo de la Resolución es fomentar la celebración de consultas entre las administraciones afectadas que explotan servicios activos y pasivos, satisfaciendo los requisitos de ambos servicios.

Asimismo se propone que el UIT-R continúe llevando a cabo los estudios en cualquier nueva banda que pueda identificarse y que resuelva las cuestiones de incompatibilidad.

Motivos:	Es necesario tener en cuenta las dificultades técnicas y/o económicas que se experimentan en algunos casos para cumplir los criterios de protección de los servicios pasivos, lo que repercute negativamente en los sistemas que funcionan en bandas adyacentes o próximas y/o impide el desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas. La realización de consultas entre las administraciones afectadas no sólo contribuye a que los servicios activos reduzcan los impedimentos que se oponen al desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas, sino que también facilita que las administraciones interesadas impongan niveles más estrictos estableciendo acuerdos específicos entre ellas.

ADD	ARB/27A8/1

PROYECTO  DE  ResoluCiÓn  [UWP]  (CMR-03)

Procedimiento de consulta para lograr la compatibilidad de la protección del servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas procedentes de estaciones espaciales

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que las emisiones no deseadas procedentes de los servicios activos pueden causar interferencia inaceptable en el servicio de radioastronomía;

b)	que en la Recomendación UIT-R SM.[BbB] se incluyen disposiciones para el análisis de la compatibilidad entre un servicio pasivo y un servicio activo en bandas adyacentes y cercanas;

c)	que las emisiones fuera de banda pueden controlarse hasta cierto punto en el proceso de diseño de los satélites, pero que pueden generarse algunas emisiones no esenciales de banda estrecha mediante mecanismos físicos incontrolados;

d)	que en las emisiones interferentes procedentes de transmisiones terrenales de transmisores a bordo de satélites geoestacionarios (OSG) o no geoestacionarios (no OSG) intervienen diversos mecanismos de acoplamiento;

e)	que las consultas entre administraciones pueden dar lugar a soluciones innovadoras que permitan proceder a una rápida implementación,

observando

a)	que el UIT-R ha elaborado las Recomendaciones UIT-R M.1583 y UIT-R S.1586 que ofrecen una metodología basada en el concepto de la dfpe para los cálculos de la interferencia entre estaciones de radioastronomía y sistemas no OSG de los servicios móviles por satélite o de radionavegación por satélite en el primer caso y, de los servicios fijo por satélite en el segundo, y contienen un modelo de diagrama de radiación de la antena del radiotelescopio;

b)	que el UIT-R ha elaborado la Recomendación UIT-R RA.1513 en la que se dan los niveles aceptables de pérdida de datos en las observaciones de radioastronomía y se indica en particular el porcentaje de pérdida de datos causado por todo sistema que debería ser inferior al 2%;

c)	que la Oficina no participa en el proceso de consulta definido en esta Resolución,

reconociendo

que es menester garantizar que la carga que supone lograr la compatibilidad se reparta equitativamente entre los servicios activos y los pasivos,

resuelve

1	que, si una administración considera que el diseño de su estación espacial no responde a los niveles de umbral aplicables a las emisiones no deseadas que se consignan en el Anexo de una estación del servicio de radioastronomía, dicha administración consultará con las administraciones que exploten esa estación para llegar a una solución mutuamente aceptable;

2	que las estaciones espaciales que habrá que considerar a la hora de aplicar el resuelve 1 serán aquéllas con respecto a las cuales se haya recibido información de publicación anticipada un día después del término de la CMR-03 y que funcionen en los servicios de radiocomunicación espacial a los cuales se aplique el Anexo;

3	que las estaciones de radioastronomía que habrá que tomar en consideración al aplicar el resuelve 1 serán aquellas que funcionen en las bandas de frecuencia en las cuales la estación espacial no pueda satisfacer los niveles de emisión no deseada mencionados en el resuelve 1, que sean visibles desde esta estación espacial y que se hayan notificado antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada relativa a la estación espacial indicada en el resuelve 2;

4	que, cuando los niveles relativos a las emisiones no deseadas de una estación espacial que se haya puesto en servicio sobrepasen los niveles de umbral especificados en el resuelve 1 en una estación de radioastronomía definida en el resuelve 3, y en caso de que no sea necesario aplicar el procedimiento de consulta especificado en el resuelve 1, la administración notificante de dicha estación espacial consultará con la administración que explote la estación de radioastronomía mencionada, con el fin de adoptar medidas para lograr la compatibilidad y así llegar a una solución mutuamente aceptable, teniendo en cuenta las correspondientes Recomendaciones del UIT-R que las administraciones interesadas hayan acordado utilizar en este proceso de consulta,

insta a las administraciones

1	a que, siempre que sea viable diseñen las estaciones espaciales para hacer que éstas respondan a los niveles de emisión no deseada indicados en el Anexo en cualquier estación de radioastronomía;

2	a participar activamente en la consulta señalada en los resuelve 1 y 4,

invita al UIT-R

a proseguir sus estudios para seguir desarrollando el concepto de nivel de umbral más allá de su definición en el Anexo.

anexo al proyecto de resolución [uwp] (cmr-03)

cuadro 1

Límites de la dfp causada por las emisiones no deseadas de estaciones espaciales geoestacionarias 
en las estaciones de radioastronomía

| Banda de servicios pasivos | Banda de servicios activos | Observaciones del continuum con una sola parábola | Observaciones de rayas espectrales con una sola parábola | Observaciones VLBI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz (SRA) | 1 452-1 492 MHz (SRS) (espacio-Tierra) | (180 dB(W/m2) en 27 MHz | –196 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | (180 dB(W/m2) en 27 MHz | –196 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 1 610,6-1 613,8 MHz (RAS) | 1 559-1 610 MHz (SRNS) (espacio-Tierra) | No disponible | –194 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 613,8-1 626,5 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –194 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –194 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –166 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 2 690-2 700 MHz (SRA) | 2 655-2 690 MHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –177 dB(W/m2) en 10 MHz | No disponible | –161 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 10,6-10,7 GHz (SRA) | 10,7-11,7 GHz (SFS) (espacio-Tierra) | No disponible | No disponible | –145 dB(W/m2) en cualquier banda de 50 kHz |
| 22,21-22,5 GHz (SRA) | 21,4-22 GHz (SRS) (espacio-Tierra) | No disponible | No disponible | –128 dB(W/m2) en cualquier banda de 250 kHz |
| 42,5-43,5 GHz (SRA) | 40,5-42,5 GHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –137 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 GHz | –153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz | –116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz |

cuadro 2

Límites de la dfpe causada por las emisiones no deseadas de sistemas de satélites no geoestacionarios 
en las estaciones de radioastronomía

| Banda de servicios pasivos | Banda de servicios activos | Observaciones del continuum con una sola parábola | Observaciones de rayas espectrales con una sola parábola | Observaciones VLBI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 400-1 427 MHz (SRA) | 1 452-1 492 MHz (SRS) (espacio-Tierra) | (243 dB(W/m2) en 27 MHz | –259 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –229 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | (243 dB(W/m2) en 27 MHz | –259 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | –229 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 1 610,6-1 613,8 MHz (SRA) | 1 559-1 610 MHz (SRNS) (espacio-Tierra) | No disponible | –258 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 613,8-1 626,5 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –258 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
|  | 1 525-1 559 MHz (SMS) (espacio-Tierra) | No disponible | –258 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 2 690-2 700 MHz (SRA) | 2 655-2 690 MHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –246 dB(W/m2) en 10 MHz | No disponible | -230 dB(W/m2) en cualquier banda de 20 kHz |
| 22,21-22,5 GHz (SRA) | 21,4-22 GHz (SRS) (espacio-Tierra) | No disponible | No disponible | -215 dB(W/m2) en cualquier banda de 250 kHz |
| 42,5-43,5 GHz (SRA) | 40,5-42,5 GHz (SRS, SFS) (espacio-Tierra) | –230 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 GHz. | –246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz. | -209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz |

________________