MOD	RUS/30/7

Il convient d'appliquer les limites suivantes, pour chaque source, en ce qui concerne la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par toute station spatiale fonctionnant dans un système du SRNS dans la bande 1 164-1 215 MHz:

–129 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz;

–118 dB(W/m2) dans une bande de 51 MHz.

La Fédération de Russie est favorable à l'adoption de procédures de coordination dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz pour tous les systèmes du SRNS, indépendamment de la date de notification de ces systèmes. Elle est également favorable à l'adoption de mesures transitoires pour les systèmes du SRNS notifiés avant la fin de la CMR-03. Ces mesures devraient garantir l'homogénéité des règles régissant la coordination entre les systèmes du SRNS dans les bandes précitées.