ADD	RUS/30/8

PROYECTO DE ResoluCIÓN [TM-RNSS] (cmR-03)

Medidas de transición para la coordinación entre los sistemas del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 1 164-1 215 MHz, 
1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 (Estambul) decidió  atribuir las bandas 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz y 5 010-5 030 MHz al servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio), adicionalmente a las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz previamente atribuidas al servicio de radionavegación por satélite (SRNS);

b)	que esta Conferencia ha determinado la necesidad de coordinar todos los sistemas del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz y 5 010-5 030 MHz de conformidad con los números 9.12, 9.12A y 9.13 del Reglamento de Radiocomunicaciones, además del número 9.7, que actualmente es de aplicación,

resuelve

1	que para los sistemas del servicio de radionavegación por satélite en las bandas mencionadas en el considerando b) anterior, se tendrá en cuenta toda la información de coordinación o notificación (según proceda) recibida en la Oficina [antes del final de la CMR-03], de acuerdo con su fecha de recepción, como la información de coordinación completa enviada de conformidad con los números 9.12, 9.12A o 9.13, según proceda;

2	que la aplicación de lo dispuesto en los números 9.12, 9.12A o 9.13 para las bandas 1 215-1 260 MHz y 1 559-1 610 MHz no limitará la utilización de las asignaciones de frecuencia a los sistemas del servicio de radionavegación por satélite puestos en servicio antes del 2 de junio de 2000,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que una vez finalizada la CMR-03, examine todas las conclusiones relativas a la aplicación de los números 9.12, 9.12A y 9.13 a los sistemas del servicio de radionavegación por satélite para los que se haya recibido [antes del final de la CMR-03] toda la información de coordinación o de notificación, según proceda;

2	que una vez finalizada la CMR-03, y para cada sistema del servicio de radionavegación por satélite incluido en el encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones 1 anterior, publique la sección espacial relevante en una Circular Internacional de Información de Frecuencias, teniendo debidamente en cuenta los términos del resuelve anterior.

Motivos:	aplicación de procedimientos de coordinación homogéneos a los sistemas del SRNS, teniendo en cuenta la cronología de notificación y de puesta en servicio.