ADD	IRN/32/101

_______________

18	11.44.2	En el caso de una asignación sujeta a las Secciones I o IA del Artículo 6 del Apéndice 30B que se origina de una adjudicación de la Parte A, la asignación será transferida por la Oficina de la Lista a la Parte A del Plan con el arco predeterminado definido para un sistema en la etapa de prediseño (véase el § 5.3 del Artículo 5 del Apéndice 30B) sin ningún cambio de otros parámetros técnicos. En el caso de una asignación sujeta a la sección IB del Artículo 6 de Apéndice 30B, la asignación será suprimida de la lista del Apéndice 30B o de los sistemas existentes en la Parte B del Plan del Apéndice 30B, según proceda. En el caso de una asignación sujeta a la Sección II o III del Artículo 6 del Apéndice 30B, la asignación será suprimida de la Lista del Apéndice 30B. En el caso de la Sección II del Artículo 6, las adjudicaciones suspendidas serán reactivadas. Además, en el caso de una asignación sujeta a las Secciones IB, II o III del Artículo 6 del Apéndice 30B, la Oficina actualizará la situación de referencia de todas las adjudicaciones, sistemas y asignaciones existentes, según proceda sin examinar los correspondientes parámetros técnicos.