MOD	IRN/32/104

RÉSOLUTION  77  (Rév.CMR-03)

Protection des services de Terre dans toutes les Régions vis-à-vis des réseaux 
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 
utilisant la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que, en Régions 1 et 3, la bande 11,7-12,2 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre et au service de radiodiffusion par satellite (SRS);

b)	que, en Région 2, la bande 11,7-12,1 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre (sauf dans les pays indiqués au numéro 5.486) et au service fixe par satellite (SFS);

c)	que, en Région 2, la bande 12,1-12,2 GHz est attribuée à titre primaire avec égalité des droits aux services de Terre au Pérou (voir le numéro 5.489) et au SFS;

d)	que la protection du SRS dans les Régions 1 et 3 vis-à-vis du SFS en Région 2 est garantie par les dispositions de l'Article 7 et de l'Annexe 4 de l'Appendice 30;

e)	que la protection du SFS en Région 2 vis-à-vis du SFS dans la même Région est garantie par les dispositions de l'Article 9 (numéro 9.7 ou 9.12) ou de l'Article 22;

f)	que la protection des services de Terre en Régions 1, 2 et 3 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires (non OSG) du SFS en Région 2 est garantie par les dispositions de l'Article 21;

g)	qu'il est nécessaire de protéger les services de Terre en Région 1, 2 et 3 vis-à-vis des réseaux à OSG du SFS en Région 2;

h)	que la Conférence mondiale des radiocommunications de 2000 (CMR-2000) a modifié le numéro 5.488 en révisant les limites réglementaires imposées à l'exploitation des réseaux à OSG du SFS en Région 2 dans la bande 11,7-12,2 GHz,

reconnaissant

que l'UIT-R a élaboré la Recommandation UIT-R SF.674-1 traitant du partage, en Région 2, entre le SFS et le service fixe dans la bande 11,7-12,2 GHz,

décide

1	que, avant de notifier au Bureau des radiocommunications ou de mettre en service en Région 2 une assignation de fréquence concernant un réseau OSG du SFS dans la bande 11,7-12,2 GHz, une administration doit effectuer la coordination en application du numéro 9.14 du Règlement des radiocommunications avec toute administration des Régions 1, 2 et 3 ayant une attribution à titre primaire aux services de Terre dans la même bande de fréquences si la puissance surfacique produite sur son territoire dépasse les seuils suivants:

–124 		dB(W/(m2 · MHz))	pour 	0° (  (	5(

–124  0,5 (– 5) 	dB(W/(m2 · MHz))	pour	5° <  (	25

–114 		dB(W/(m2 · MHz))	pour	         >	25

où est l'angle d'incidence de l'onde au-dessus du plan horizontal (degrés);1

2	que le Bureau doit appliquer la procédure susmentionnée à toute fiche de notification qu'il aura reçue entre le 1er janvier 1999 et le 3 juin 2000,

charge le Bureau des radiocommunications

1	lorsqu'il examinera les demandes de coordination relatives à des stations spatiales géostationnaires du SFS dans la bande 11,7-12,2 GHz en Région 2, de déterminer si les seuils de puissance surfacique spécifiés dans le décide sont dépassés sur le territoire de toute administration - autre que l'administration notificatrice - ayant une attribution à titre primaire à des services de Terre et, dans l'affirmative, d'en informer l'administration notificatrice et les administrations affectées;

2	d'appliquer le point 2 du décide aux assignations de fréquence reçues entre le 1er janvier 1999 et le 3 juin 2000 vis-à-vis des réseaux/systèmes OSG du SFS visés au point 1 du décide ci-dessus.

APPENDICE  5  (CMR-2000)

# Footnotes

1 	Ces valeurs sont celles de la puissance surfacique et des angles d'incidence que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre.