ADD	IRN/32/16

5.AMSS	En la banda 14-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia máxima producida en la superficie de la Tierra y las emisiones procedentes de una sola estación de terrena de aeronave de un SMAS no excederán de:

- (132 + 0,5*	dB(W/m2) en 1 MHz	para		     	40

- (112	dB(W/m2) en 1 MHz	para	40º	   	90

donde  es el ángulo de llegada de la onda de radiofrecuencia (grados por encima del horizonte).

Los límites de dfp pueden ser rebasados en el territorio de cualquier país del cual se haya obtenido acuerdo específico.

Motivos:	Esto aseguraría la protección apropiada del servicio fijo reforzando las limitaciones necesarias en el RR.