ADD	IRN/32/55

PROYECTO de RESOLUCIÓN [ESV] (CMR-03)

Funcionamiento de las estaciones terrenas a bordo de barco con atribución a título secundario del SMMS en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)	que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz;

c)	que hay que proteger a los servicios que tienen también atribuciones en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz de acuerdo con la categoría de su atribución;

d)	que existe una tecnología que permite que las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV) utilicen las redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en las bandas de enlace ascendente 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

e)	que esta Conferencia ha atribuido la banda 5 925-6 425 MHz  al SMMS a título secundario y que ha condicionado el funcionamiento de las ESV en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz a las disposiciones de la Resolución [ESV 4.4-2] (CMR-03),

reconociendo

que de conformidad con los procedimientos de notificación vigentes, la clase de estación y la categoría de atribución de la estación terrena del SMM (ESV) tienen que concordar con las de la asignación al SFS en la cual funciona o se proyecta que funcione dicha ESV,

resuelve

1	que para utilizar un transpondedor del servicio fijo por satélite con categoría primaria como un transpondedor del SMMS con categoría secundaria junto con una estación terrena a bordo de barco con categoría secundaria en las bandas de frecuencias 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz:

1.1	la clase de estación y la categoría de la atribución de esa asignación del SFS sean modificadas del SFS al SMMS y de primaria a secundaria respectivamente, en relación con su utilización para el SMMS con el fin de ajustar la clase de estación y la categoría de atribución del transpondedor del SFS y de la ESV;

1.2	al recibir la primera notificación de una administración responsable de un sistema del SMMS, las características de la asignación del SFS mencionadas en el resuelve 1.1 anterior sean publicadas en la IFIC de la BR junto con las características de la ESV indicadas en el mismo resuelve;

2	que las características de cualquier estación terrena (ESV) del SMMS publicadas de acuerdo con el resuelve 1.2 anterior permanezcan dentro de las características de las estaciones terrenas publicadas por la BR en la Sección Especial perteneciente al sistema de red específico o típico del SFS;

3	que cuando no se cumplan las condiciones prescritas en el resuelve 2 anterior, se apliquen los procedimientos pertinentes de los Artículos 9 y 11 del RR junto con su Regla de Procedimiento asociada,

resuelve además

que el procedimiento indicado en los resuelve 1, 1.1, 1.2 y 2 anteriores, preserve la categoría y los derechos previamente atribuidos a la asignación del SFS (con respecto a su categoría de atribución, clase de estación y acuerdo de coordinación obtenido de conformidad con las disposiciones aplicables del RR) siempre que se respeten plenamente los acuerdos de coordinación junto con los términos y condiciones asociados.

Motivos:	Esto permitirá a las ESV utilizar los transpondedores del SFS de servicio primario como atribución secundaria y ajustar la clase de estación y la categoría de servicio de la SV con las de la estación espacial del SFS, facilitando así la notificación y procesamiento de la ESV en la UIT.