MOD	IRN/32/90

5.311	En la banda de frecuencias 620-790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite limitadas a sistemas de satélites geoestacionarios, previo acuerdo específico que se ha de obtener de las administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados o que serán explotados de conformidad con el presente Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 (Rev.CMR-97) y 507). Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo de potencia superior a –129 dB(W/m2) para ángulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento de las administraciones de estos países.