SUP	KEN/33/18

Kenya apoya la supresión de la Resolución 34 y la consiguiente modificación del RR, específicamente el Cuadro 21-4 del Artículo 21 para incorporar las disposiciones reglamentarias que se aplican a la utilización del SRS en la Región 3 en la banda 12,5-12,75 GHz, con respecto a los servicios espaciales y terrenales en todas las Regiones.

vii)	Regla de Procedimiento 9.35 adoptada provisionalmente para disminuir el retraso acumulado en el procesamiento de las notificaciones de satélite

Kenya apoya la aplicación del Método A del Informe de la RPC que solicita a la CMR-03 que no apoye la Regla de Procedimiento provisional 9.35.

1.32	considerar las disposiciones técnicas y reglamentarias relativas a la banda 37,5-43,5 GHz de conformidad con las Resoluciones 128 (Rev.CMR-2000) y 84 (CMR-2000)

Resolución 128 (Rev.CMR-2000)

Esta Resolución se refiere a la protección del servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias 42,5-43,5 GHz.

Propuesta

Método A: En las redes de satélites geoestacionarios en la banda 42-42,5 GHz y los sistemas de satélites no geoestacionarios en la banda 41,5-42,5 GHz deben protegerse los emplazamientos de radiotelescopios parabólicos de forma individual y bilateral, modificando los niveles que aparecen en el número 5.551G a fin de adoptar un valor umbral continuo para una sola parábola de 
–137 dB(W/(m2 · GHz)) y –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) como umbral para acuerdos bilaterales en los emplazamientos de radiotelescopios de una sola parábola.

Una Resolución, que no requiriese la intervención de la Oficina, proporcionaría las reglas operacionales para llegar a acuerdos de compartición bilaterales con los emplazamientos de radiotelescopios de una sola parábola afectados, donde los niveles del número 5.551G se rebasasen durante más del 2% del tiempo.

Resolución 84 (CMR-2000)

Esta Resolución se refiere a los límites de densidad de flujo de potencia en la banda 37,5-42,5 GHz para el servicio fijo por satélite, el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio móvil por satélite.

Propuesta