MOD	B/35/16

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 10,7-12,75 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –147 | –147 + 1,75( – 5) | –112 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motifs:	En l'absence d'une définition précise des satellites HEO pour refléter leurs caractéristiques particulières, il convient d'assurer la protection du service fixe dans la bande 10,7-12,75 GHz en adoptant des limites appropriées de la puissance surfacique produite par tous les types de satellites non OSG, y compris ceux qui se trouvent sur des orbites fortement elliptiques. Ces niveaux de puissance surfacique devraient être limités essentiellement pour les angles d'arrivée les plus faibles, afin d'éviter les situations où des orbites fortement elliptiques peuvent apparaître de façon répétée à l'intérieur des faisceaux principaux d'antennes du SF pendant une longue période de temps. Les limites proposées sont indiquées par le gabarit E dans le Rapport de la RPC-02 de l'UIT-R.

1.25	examiner, en vue d'une harmonisation mondiale la plus grande possible, et compte dûment tenu de la nécessité de ne pas imposer de contraintes au développement des autres services, en particulier des services fixe et de radiodiffusion par satellite, les dispositions réglementaires et l'identification éventuelle de bandes de fréquences pour les systèmes à haute densité du service fixe par satellite au-dessus de 17,3 GHz, en s'attachant particulièrement aux bandes au-dessus de 19,7 GHz

# 1	Introduction

La demande pour les services à large bande est en augmentation. La fourniture de ces services par des satellites desservant des terminaux d'utilisateur déployés partout constitue une solution de rechange intéressante et concurrentielle par rapport aux systèmes de communication de Terre. Pour de nombreux utilisateurs, les satellites seront le seul moyen d'assurer la connectivité hors bande et pour un nombre beaucoup plus grand encore, les satellites peuvent constituer une solution à la fois intéressante et compétitive par rapport aux systèmes de communication de Terre. Dans les communautés isolées, les satellites peuvent être le seul moyen à large bande mais les réseaux à satellite ont également besoin d'avoir accès aux zones urbaines pour assurer leur rentabilité commerciale.

Le développement et la mise en oeuvre des systèmes à satellites exigent un délai de démarrage beaucoup plus long que pour les systèmes de Terre, de sorte qu'il est indispensable de disposer de certaines assurances, sur le plan réglementaire, quant à la viabilité commerciale du déploiement des terminaux. En désignant une bande de fréquences pour les systèmes HD-FSS, on pourra aider les administrations à planifier le déploiement de leurs stations terriennes.

L'existence de systèmes HD-FSS signifie qu'un grand nombre de stations terriennes du SFS équipées de petites antennes peuvent être mises en place partout. La coordination site par site des stations HD-FSS avec des stations du SF est un processus relativement long. L'identification de bandes de fréquences pour les systèmes HD-FSS ne supprime pas la nécessité d'une coordination des réseaux à satellite conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications de l'UIT (ou des règlements nationaux applicables) ni n’exclut le fonctionnement de réseaux du SFS avec d'autres types de stations terriennes et de caractéristiques. L'identification de bandes du SFS ne supprime pas non plus la nécessité pour un réseau HD-FSS de se conformer aux prescriptions de l'UIT pour la coordination avec les réseaux du SF, lorsque cela est nécessaire, indépendamment des frontières nationales.

La CMR-97 et la CMR-2000 ont identifié des bandes pour les services fixes à haute densité (bande des 31 GHz, 37,0-43,5 GHz et 55 GHz). Toutefois, aucune bande n'a été spécifiée pour les applications à haute densité du SFS. De plus, il est indiqué dans le Rapport de la RPC à la CMR-2000 que le partage entre les services fixes à haute densité et les systèmes HD-FSS est difficile car il n'est pas possible en pratique de coordonner l'utilisation ubiquitaire des terminaux HD-FS et HD-FSS dans la même zone géographique.

L'Administration brésilienne est favorable à l'identification de bandes de fréquences pour des applications à haute densité du SFS au moyen d'un renvoi dans l'Article 5 du Règlement des radiocommunications qui fasse aussi référence à une Résolution de la CMR-03 contenant des orientations sur sa mise en oeuvre. Conformément à cette Résolution, les orientations à l'intention des administrations seraient formulées par le biais d'un texte explicatif détaillé qui ne serait ni approprié, ni même possible, sans l'adjonction d'un renvoi dans l'Article 5.

De l'avis du Brésil, il convient que le renvoi de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications et la Résolution de la CMR-03 indiquent expressément que l'identification de bandes pour les applications à haute densité du service fixe par satellite n'exclut pas l'utilisation des bandes identifiées par d'autres applications du SFS ou par des stations d'autres services disposant d'attributions à titre primaire et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. De cette façon, les administrations disposeront de la souplesse nécessaire pour définir individuellement leurs politiques de gestion du spectre tout en sachant dans le même temps quelles bandes de fréquences sont plus appropriées pour les systèmes HD-FSS et où il y a donc le plus de chance qu'ils y soient déployés.

# 2	Propositions

La présente proposition vise à identifier une portion de spectre supérieure à 19,7 Hz pour les systèmes à haute densité du service fixe par satellite sans limiter l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du SFS ou d'autres services fonctionnant à titre primaire avec égalité des droits. Il ne s'agit pas de fixer une priorité entre les différentes utilisations de ces bandes. Cette proposition comprend un nouveau renvoi 5.[HD-FSS] concernant les bandes de fréquences identifiées pour les systèmes à haute densité du SFS, des modifications à apporter au numéro 5.547 existant ainsi qu'une nouvelle Résolution [HD-FSS] contenant des orientations à l'intention des administrations qui souhaitent modifier leur règlement national pour mettre en oeuvre des systèmes à haute densité dans le service fixe par satellite.