MOD	B/35/19

29,9-34,2 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.539 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 ADD 5.[HD-FSS] |

Motifs:	L'identification de bandes de fréquences appropriées pour les applications à haute densité du service fixe par satellite peut aider les administrations et les opérateurs de systèmes à satellites HD-FSS à déployer des stations terriennes HD-FSS. L'adjonction d'un renvoi permettra aussi d'indiquer aux administrations les bandes précises dans lesquelles il est prévu de déployer des systèmes HD-FSS dans toutes les régions du monde, tout en spécifiant que l'utilisation de ces bandes pour les applications HD-FSS n'exclut pas leur utilisation par d'autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire avec égalité des droits ou par d'autres applications du SFS.