ADD	USA/38/3

5.MSSUP	Atribución adicional: la banda 1 390-1 392 MHz se atribuye también a título primario al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio). Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión para sistemas móviles por satélite en órbita no geoestacionaria con enlaces de servicio por debajo de 1 GHz.

Motivos:	Suministrar atribuciones adicionales a los enlaces de conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio), en apoyo de las actuales atribuciones al SMS no OSG por debajo de 1 GHz.