MOD	MEX/40/13

1 350-1 525 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 492-1 518 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL 5.343 MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) | 1 492-1 518 FIJO MÓVIL |
| 5.341 5.342 |  | 5.341 |
| 1 518-1 525 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |  | 1 518-1 525 FIJO MÓVIL MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) |
| 5.341 5.342 ADD 5.348 | 5.341 5.344 5.348 | 5.341 ADD 5.348 MOD 5.348A |

Motivos:	Actualmente no se cuenta con un acuerdo operativo vigente en Norteamérica debido a que la banda actualmente atribuida al SMS es insuficiente para atender los requerimientos de los operadores, por lo que la propuesta atribuye 7 MHz en las Regiones 1 y 3 de tal manera que se armonice este ancho de banda y permita el desarrollo de economías de escala para que los proveedores desarrollen terminales que operen en este rango de frecuencias con la finalidad de satisfacer las necesidades de espectro de los operadores del SMS.