ADD	CME/42/44

5.SMAS	Dans la bande 14-14,5 GHz les stations terriennes d'aéronefs du service mobile aéronautique par satellite doivent être exploitées conformément aux dispositions de la section B de l'Annexe 1 du projet de nouvelle Recommandation UIT-R M.[SMAS]. Les limites de puissance surfacique indiquées dans la section B de l'Annexe 1 peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.

Motifs:	Ce renvoi précise les conditions d'exploitation des stations terriennes du SMAS en tenant compte de la protection du service fixe.