MOD	CME/42/5

5.328A	Attribution additionnelle: la bande 1 164-1 215 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace) à titre primaire.  Dans cette bande, les stations du service de radionavigation par satellite doivent fonctionner conformément aux dispositions de la Résolution [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation aéronautique. Les dispositions du numéro 5.43A ne s'appliquent pas. L'utilisation de la bande 1 164-1 215 MHz par le service de radionavigation par satellite est soumise à l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. Les dispositions du numéro 21.18 s'appliquent.      (CMR-03)

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz