ADD	CME/42/7

proyecto de RESOLUCIÓN [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03)

Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica contra la densidad de flujo de potencia combinada producida por redes y sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 960-1 215 MHz está atribuida con carácter primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) en todas las Regiones;

b)	que la banda 1 164-1 215 MHz está también atribuida con carácter primario al servicio de radionavegación por satélite (SRNS), con la condición indicada en el número 5.328A de que el funcionamiento de los sistemas del SRNS será conforme a esta Resolución;

c)	que la protección del SRNA contra la interferencia perjudicial puede lograrse si el valor de la densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda a que se refiere el considerando a) no rebasa el nivel de (121,5 dB(W/m2) en ninguna banda de 1 MHz;

d)	que la CMR-2000 adoptó la Resolución 605 (CMR-2000) para prever la aplicación de un límite provisional de la densidad de flujo de potencia combinada durante el periodo comprendido entre la CMR-2000 y la CMR-03, y solicitó estudios del UIT-R sobre la necesidad de un límite de la dfp combinada y la revisión, si fuese necesario, del límite provisional de la dfp que figura en el número 5.328A;

e)	que sólo se prevé el despliegue de un número limitado de sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz y que como mucho, sólo algunos de estos sistemas tendrían frecuencias superpuestas;

f)	que los sistemas del SRNA pueden protegerse sin imponer restricciones indebidas al desarrollo y las operaciones de los sistemas del SRNS en esta banda;

g)	que para lograr los objetivos del considerando f), las administraciones que explotan sistemas del SRNS tendrán que convenir, mediante la colaboración en reuniones de consulta, la forma de lograr el nivel de protección para los sistemas del SRNA que se indica en el considerando c);

h)	que puede ser adecuado que los representantes de las administraciones que explotan sistemas del SRNA participen en las determinaciones que se derivan del considerando g),

resuelve

1	que, para proteger los sistemas del SRNA, las administraciones aseguren, sin que la Oficina de Radiocomunicaciones proceda a la validación en virtud del número 11.31 o del 9.35 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que el nivel de la densidad de flujo de potencia equivalente producido por todas las estaciones espaciales de todos los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la superficie de la Tierra no rebasa el nivel de –121,5 dB(W/m2) en ninguna banda de 1 MHz;

2	que las administraciones que explotan o prevén explotar sistemas o redes del SRNS (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, sobre los que se haya recibido en la Oficina de Radiocomunicaciones información completa de coordinación o notificación, según el caso, después del 2 de junio de 2000, adopten en colaboración todas las medidas necesarias, incluso mediante modificaciones adecuadas de sus sistemas o redes, para asegurar que la interferencia combinada causada a los sistemas del SRNA por dichos sistemas o redes del SRNS que funcionan en la misma frecuencia de estas bandas, no rebasa el nivel del criterio de protección de interferencia combinada que figura en el resuelve 1 anterior;

3	que las administraciones, al cumplir sus obligaciones de los resuelve 1 y 2 anteriores, tengan en cuenta únicamente los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) con asignaciones de frecuencia en la banda 1 164-1 215 MHz que hayan cumplido todos los criterios determinantes enumerados en el Anexo de esta Resolución gracias a la información útil proporcionada en las reuniones de consulta previstas en el considerando g);

4	que no se autorice a ningún sistema del SRNS a utilizar todo el margen de tolerancia a la interferencia especificado en el resuelve 1 en cualquier banda de 1 MHz de la banda 1 164-1 215 MHz;

5	que se recomienda que las administraciones que participan en el cálculo de la densidad de flujo de potencia equivalente en la superficie de la Tierra organicen reuniones de consulta regularmente (por ejemplo, todos los años);

6	que las administraciones comuniquen a la Oficina los resultados de toda determinación del reparto de la interferencia combinada efectuado en aplicación del resuelve 2 anterior, independientemente de si dichas determinaciones se traducen en modificaciones de las características publicadas de sus sistemas o redes respectivas;

7	que las administraciones que explotan sistemas del SRNA en la banda 1 164-1 215 MHz participen, según convenga, en los debates y en las determinaciones relativas a los puntos anteriores del resuelve.

ANEXO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03)

Criterios principales

1	Presentación de la documentación adecuada de publicación anticipada y coordinación o notificación a la UIT.

2	Inicio del acuerdo de fabricación o adquisición del satélite:

El operador del sistema o red del SRNS debe estar en posesión de pruebas fehacientes de un acuerdo vinculante de fabricación o adquisición de sus satélites. En el acuerdo se consignarán las cláusulas contractuales que permitirán concluir la fabricación o la adquisición de los satélites necesarios para la prestación del servicio. La administración notificante se responsabiliza de la autenticidad de las pruebas del acuerdo y de aportar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de esta Resolución.

3	Acuerdo de lanzamiento del satélite:

El operador del sistema o red del SRNS debe tener las pruebas fehacientes de un acuerdo vinculante para el lanzamiento de sus satélites. En el acuerdo se consignará la fecha de lanzamiento, el lugar del lanzamiento y el nombre del fabricante del dispositivo de lanzamiento. La administración notificante se responsabiliza de la veracidad de las pruebas del acuerdo y de aportar dichas pruebas a otras administraciones interesadas en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de esta  Resolución.

Motivos:	Camerún estima que es necesario fijar un límite de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra para que los dos servicios trabajen sin ocasionar interferencia perjudicial, y recomienda que las administraciones concernidas efectúen la coordinación. Ahora bien, puesto que los estudios no han demostrado que las atribuciones a los sistemas concebidos después del 2 de junio de 2000 serán imparciales, prefiere que por el momento no se aplique un límite de flujo de potencia total hasta tanto no se realicen más estudios.