MOD	CAN/43/24

40,5-51,4 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 47,2-50,2 FIXE NOC FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.552A 5.555 ADD 5.[HDFSS] |

Motifs:	Des études ont montré que les liaisons montantes HDFSS et les liaisons descendantes HDFSS ne peuvent partager les mêmes bandes de fréquences et qu'il y a des problèmes de brouillage pour ce qui est des liaisons montantes passerelles du SFS et des liaisons descendantes HDFSS. Par conséquent, il est proposé de n'apporter aucune modification aux sens de transmission de l'attribution faite au SFS dans la bande 47,2-50,2 GHz. L'attribution au SFS dans cette bande doit être maintenue uniquement pour les liaisons montantes.