ADD	CAN/43/12

5.XXX	La conception et l'exploitation des détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 432-438 MHz doivent être conformes aux dispositions énoncées dans [le projet de révision de] la Recommandation UIT-R SA.1260. De plus, dans les pays énumérés au numéro 5.281, les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite ne doivent pas fonctionner dans les créneaux de lancement d'engins spatiaux pour protéger les récepteurs de commandes de sécurité de bases de lancement (service d'exploitation spatiale) existants fonctionnant dans la bande 433,75-434,25 MHz.

Motifs:	Définir les contraintes à appliquer au SETS (active) pour assurer la protection des services existant.