MOD	J/58A11/2

The pfd mask for the band 10.7-1.7 GHz shall be provisionally as follows:

–126				dB(W/m2) in 1 MHz		for 0°	≤ θ ≤ 5°

–126 + 0.5 (θ – 5)		dB(W/m2) in 1 MHz		for 5°	< θ ≤ 25°

–116				dB(W/m2) in 1 MHz		for 25°	< θ ≤ 90°

The pfd mask for the band 11.7-12.7 GHz shall be provisionally as follows:

–124				dB(W/m2) in 1 MHz		for 0°	≤ θ ≤ 5°

–124 + 0.5 (θ – 5)		dB(W/m2) in 1 MHz		for 5°	< θ ≤ 25°

–114				dB(W/m2) in 1 MHz		for 25°	< θ ≤ 90°