MOD	J/58A12/2

A titre provisoire, le gabarit de puissance surfacique applicable à la bande 10,7-11,7 GHz est le suivant:

–126				dB(W/m2) dans 1 MHz		pour 0°	    ≤ θ ≤ 5°

–126 + 0,5 (θ – 5)		dB(W/m2) dans 1 MHz		pour 5°	    < θ ≤ 25°

–116				dB(W/m2) dans 1 MHz		pour 25°  < θ ≤ 90°

A titre provisoire, le gabarit de puissance surfacique applicable à la bande 11,7-12,7 GHz est le suivant:

–124				dB(W/m2) in 1 MHz		pour 0°	    ≤ θ ≤ 5°

–124 + 0,5 (θ – 5)		dB(W/m2) in 1 MHz		pour 5°	    < θ ≤ 25°

–114				dB(W/m2) in 1 MHz		pour 25°  < θ ≤ 90°