MOD	J/58A12/2

5.393	Atribución adicional: en Estados Unidos, India y México, la banda 2 310-2 360 MHz y en Japón en la banda 2 335-2 360 MHz están también atribuidas a título primario al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal complementario. Su utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92) con excepción del resuelve 3, con respecto a la limitación impuesta a los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en los 25 MHz superiores en los sistemas de radiodifusión por satélite.     (CMR-03)

Motivos:	En Japón, los procedimientos reglamentarios específicos y singulares asociados a la atribución adicional de la nota número 5.418 en la banda 2,6 GHz limita la planificación de la implementación del SRS (sonora) en esta banda. Considerando la actual atribución al SRS (sonora) mediante la nota número 5.393, esta propuesta ofrece una salida para que Japón pueda evitar las restricciones de la nota número 5.418 y facilita la utilización eficaz del espectro. En Japón, hay perspectivas de necesidad de espectro adicional ante la demanda creciente del SRS (sonora) que planteará un futuro sistema de dicho servicio. Esta propuesta permitirá a dicho sistema futuro del SRS (sonora) de Japón utilizar el tramo adicional de 25 MHz de la banda 2 335-2 360 MHz.