ADD	J/58A6/3

CUADRO 1C11, 2

Límites alternativos de la dfpe(  combinada radiada por los sistemas del SFS no OSG con determinados tipos de órbitas especificados en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz

| Banda de frecuencias (GHz) | dfpe( (dB(W/m2)) | Porcentaje de tiempo durante el cual la dfpe( no debe rebasarse | Anchura de banda de referencia (kHz) | Diámetro de la antena de referencia y diagrama de radiación de referencia3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7-20,2 | –166,9 | 0-100 | 40 | 70 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –152,9 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –168,5 | 0-100 | 40 | 90 cm Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –154,5 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –177,3 | 0-100 | 40 | 2,5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –163,3 | 0-100 | 1 000 |  |
|  | –182,1 | 0-100 | 40 | 5 m Recomendación UIT-R S.1428 |
|  | –168,1 | 0-100 | 1 000 |  |
| 1 Para algunas estaciones terrenas receptoras del SFS OSG, véanse también los números 9.7A y 9.7B. 2 Los límites que se muestran en este Cuadro pueden utilizarse como alternativa a los límites del Cuadro 1C. Un sistema no OSG deberá cumplir los límites que establece el presente Cuadro para anchuras de banda de referencia tanto de 40 kHz como de 1 MHz. 3 En este Cuadro, los diagramas de radiación de referencia de la Recomendación UIT-R S.1428 se utilizan únicamente para el cálculo de la interferencia causada por sistemas del SFS no OSG a los sistemas del SFS OSG. |

Motivos:	Es necesario añadir este Cuadro para reflejar los resultados de los estudios realizados por el UIT-R sobre un conjunto de límites alternativos de la dfpe( adecuados para los sistemas no OSG con determinados tipos de órbitas especificados del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz.