MOD	IND/62/1

5.134	Les bandes 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz sont attribuées au service de radiodiffusion  conformément aux dispositions de l'Article 12 à compter du 1er avril 2007. Les administrations sont instamment priées d'utiliser ces bandes pour faciliter la mise en oeuvre des émissions à modulation numérique conformément aux dispositions de la Résolution 517 (Rév.CMR-03). Avant le 1er avril 2007, le service de radiodiffusion aura accès à ces bandes à titre secondaire en assurant une transition progressive, qui s'achèvera au plus tard le 1er avril 2007, avec les services fixe et mobile fonctionnant à titre primaire dans ces bandes. Les systèmes du service de radiodiffusion ne doivent toutefois pas avoir d'effet négatif sur les services existants dans ces bandes.

Motifs:	Pour diminuer l'encombrement important dans les bandes d'ondes décamétriques qui lui sont attribuées, en particulier au-dessous de 10 MHz, le service de radiodiffusion devrait pouvoir utiliser à titre secondaire les bandes d'extension de la CAMR-92, avant le 1er avril 2007, à condition que son exploitation n'ait pas d'effet négatif sur les services existants dans ces bandes.