MOD	AFS/64A2/6

5 650-5 725 MOBILE ADD 5.RLAN RADIOLOCALISATION Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

Motifs:	Octroyer de nouvelles attributions à titre primaire, à l'échelle mondiale, au service mobile dans les bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, ce qui permettra de conférer le statut réglementaire nécessaire aux services mobiles. Pour faciliter le partage avec les services spatiaux, il faut éviter une trop forte concentration de WAS, y compris les dispositifs RLAN, d'où la nécessité pour la CMR-03 d'attribuer les bandes de fréquences mentionnées aux services mobiles pour les WAS, RLAN compris. Disposer d'une attribution dans ces deux bandes de fréquences faciliterait de plus la mise en oeuvre de la sélection dynamique des fréquences (DFS). Reporter à la CMR-07 cette attribution dans la bande de fréquences supérieure portera inutilement préjudice aux services mobiles, si la CMR-03 octroie des attributions aux autres services visés dans la Résolution 736 (CMR-2000).