ADD	AFS/64A6/6

Proyecto de Resolución [esv] (CMR-03)

Disposiciones relativas a las estaciones terrenas a bordo de barcos
que funcionan en redes del servicio fijo por satélite en las bandas de 
enlace ascendente 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones a bordo de barcos suministrados en banda ancha por satélite;

b)	que se dispone de la tecnología que permitiría a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV, earth stations on board vessels) utilizar redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en las bandas de enlace ascendente 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

c)	que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

d)	que,  en relación con las bandas contempladas en la presente Resolución, sólo se dispone de cobertura mundial en la banda 5 925-6 425 MHz y que sólo un número limitado de sistemas del SFS geoestacionario puede suministrar tal cobertura mundial;

e)	que, sin disposiciones reglamentarias especiales, las ESV podrían dar lugar a una elevada carga de coordinación para algunas administraciones, especialmente de los países en desarrollo;

f)	que, para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ESV deberán funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)	que, sobre la base de las hipótesis técnicas convenidas, en los estudios del UIT-R se han calculado distancias mínimas de la costa, más allá de las cuales las ESV no causan interferencia inaceptable a otros servicios que funcionan en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

h)	que, fuera de los países mencionados en el número 5.505, no hay otras atribuciones a los servicios fijos en la banda 14,14,3 GHz, lo que facilitaría su utilización por las ESV,

observando

que los procedimientos reglamentarios del Artículo 9 se aplican a las ESV que funcionan en determinados puntos fijos,

resuelve

que las ESV que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz funcionen con arreglo a disposiciones reglamentarias y de funcionamiento que se describen en el Anexo 1, ateniéndose a las limitaciones técnicas del Anexo 2 y las condiciones específicas de país que figuran en el Anexo 3 a la presente Resolución,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ESV en la búsqueda de un acuerdo conforme a las presentes disposiciones,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución a la atención del Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

ANEXO 1 Al Proyecto de RESOLUCIÓN [ESV] (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias y de funcionamiento para las ESV
que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

1	La administración que emite licencias de radiocomunicaciones para la utilización de ESV en estas bandas (administración otorgante) velará por que dichas estaciones se atengan a lo dispuesto en la presente Resolución y, por consiguiente, no presenten riesgo alguno de interferencia inaceptable para los servicios de otras administraciones concernidas.

2	Los operadores de servicios de ESV se ajustarán a las directrices técnicas indicadas en el Anexo 2 y, en caso de funcionar a distancias menores que las distancias mínimas establecidas en el § 4, a las limitaciones adicionales convenidas entre el otorgante y otras administraciones concernidas.

3	En las bandas de enlace descendente conexas, 3 400-4 200 MHz y 10,7-12,75 GHz, las ESV en movimiento no reclamarán protección respecto de las transmisiones de servicios terrenales que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4	Las distancias mínimas a contar desde la costa («línea de bajamar» según se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982) más allá de las cuales las ESV podrán funcionar sin el acuerdo previo de ninguna administración equivalen a 300 km para la banda 5 925-6 425 MHz, y 125 km para la banda 14-14,5 GHz. Toda otra transmisión de una ESV dentro de las distancias mínimas deberá contar con el acuerdo previo de las administraciones concernidas.

5	Las administraciones eventualmente concernidas a las que se refiere el § 4 son aquéllas para cuyos servicios fijo o móvil se hubieran atribuido frecuencias en el Cuadro de atribución de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones:

| Bandas de frecuencias | Administraciones posiblemente concernidas |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Las tres Regiones |
| 14-14,25 GHz | Los países enumerados en el número 5.505 |
| 14,25-14,3 GHz | Los países enumerados en los números 5.505, 5.508 y 5.509 |
| 14,3-14,4 GHz | Las Regiones 1 y 3 |
| 14,4-14,5 GHz | Las tres Regiones |

6	Se alentará a las administraciones a que, al determinar la distancia mencionada en el § 4, excluyan las partes de su territorio, por ejemplo, pequeñas islas distantes, en que no estén funcionando ni estén previstos otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz.

7	El sistema ESV deberá estar equipado con mecanismos adecuados que permiten su identificación y mecanismos automáticos para terminar las transmisiones cada vez que las estaciones funcionen fuera de los límites geográficos (véase el § 4) o de explotación autorizados.

8	La terminación de las transmisiones que se menciona en el § 7 deberá efectuarse de tal manera que los mecanismos correspondientes no puedan eludirse a bordo del barco, salvo lo dispuesto en el número 4.9.

9	Las ESV deben estar equipadas a fin de permitir que la administración otorgante, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18, compruebe el funcionamiento de la estación terrena y determine el cese de la transmisión de una ESV de inmediato, a petición de una administración cuyos servicios puedan verse afectados.

10	Cuando la ESV que funcione fuera de las aguas territoriales pero dentro de la distancia mínima de la costa (que se menciona en el § 4), no cumpla los términos de esa administración en virtud de los § 2 y 4, esa administración puede:

–	solicitar a la ESV que cumpla esos términos o cese de funcionar inmediatamente; o bien

–	pedir a la administración otorgante que exija ese cumplimiento o el cese inmediato del funcionamiento.

ANEXO 2 al proyecto de resolución [esv] (cmr-03)

Limitaciones técnicas aplicables a las ESV que funcionan
en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ESV | 2,4 m | 1,2 m |
| Anchura de banda máxima necesaria por barco | 2,4 MHz | 2,4 MHz |
| Precisión de seguimiento de las antenas ESV | (0,2( cresta | (0,2( cresta |
| Máxima densidad espectral de potencia del transmisor de la ESV a la entrada de la antena | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |

ANEXO 3 al proyecto de resolución [esv] (cmr-03)

Condiciones específicas de país aplicables a las ESV que funcionan
en las bandas 5 925-6 425 y 14-14,5 GHz

1	Respecto de la República Sudafricana, las ESV se abstendrán de funcionar en las bandas de frecuencias 5 925-6 425 y 14-14,5 GHz al pasar por la zona de coordinación de 300 km que se define en el § 4 del Anexo 1 a la presente Resolución. Entre el perímetro de la zona de coordinación de 300 km y la línea costera de la República Sudafricana, las estaciones terrenas a bordo de barcos en movimiento podrán funcionar en la banda 14-14,3 GHz sin recabar una coordinación previa de frecuencias.

Motivos:	La República Sudafricana no emplea la banda 14-14,3 GHz para servicios terrenales, por lo que no requerirá coordinación de frecuencias en dicha banda con las ESV incluso dentro de la zona de coordinación de 125 km.

La República Sudafricana constituye el extremo meridional del continente africano y rara vez los barcos pasan a menos de 300 km de la línea costera sudafricana.

La República Sudafricana utiliza la banda 5 925-6 425 MHz para los servicios terrenales y se evitaría una fuerte carga de coordinación de frecuencias para la administración si no la utilizaran las ESV, dado el gran número de barcos que emplean la ruta marítima que bordea nuestras costas.