MOD	LUX/NOR/HOL/S/67/1

9.35	a)	il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité aux dispositions du numéro 11.31MOD16;     (CMR-2000)

_______________

16	9.35.1	Dans le cadre des examens au titre du numéro 9.35 relativement au numéro 11.31, le Bureau n'effectue l'examen que du point de vue de la conformité avec les limites des bandes de fréquences indiquées dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, à l'exclusion de tout examen technique du point de vue de la puissance surfacique, de la p.i.r.e. ou de toute autre limite de puissance spécifiée dans les renvois aux dispositions de l'Article 5, dans les Articles 21 et 22 ou dans les Résolutions pertinentes.     (CMR-03)

APPENDICE  5  (CMR-2000)

Identification des administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée ou un accord recherché au titre des dispositions de l'Article 9