MOD	UKR/89/32

Insertar una disposición en la nota 5.543A para limitar el nivel de potencia de las emisiones no deseadas a la entrada de la antena de una estación de enlace ascendente HAPS que funciona en la banda 31-31,3 GHz, a –160 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado y a –100 dB(W/MHz) en condiciones de lluvia, con el fin de proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funciona en la banda 31,3-31,8 GHz.