ADD	NZL/97/2

5.ARN	Dans la bande de fréquences 5 350-5 460 MHz le service de radiolocalisation ne doit pas causer de brouillages préjudiciables, ni imposer de contraintes à l'utilisation et au développement du service de radionavigation aéronautique, ni demander à être protégé vis-à-vis de celui-ci.

Motifs:	Il n'y a pas lieu de relever le statut du service de radiolocalisation dans la bande 5 350-5 460 MHz afin de lui accorder un statut identique à celui du service mobile, puisque le service mobile ne dispose pas d'attribution dans cette bande. Toutefois, si la CMR-03 juge qu'il est justifié que le service de radiolocalisation bénéficie d'un statut primaire dans l'ensemble de la bande 5 250-5 650 MHz, ce nouveau renvoi est nécessaire pour que les applications du service de radionavigation aéronautique relatives à la sécurité des personnes dans la bande 5 350-5 460 MHz continuent d'être protégées telles qu'elles le sont actuellement.

* * *