NOC	NZL/97/20

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m y la p.i.r.e. de toda emisión debería ser al menos de 68 dBW y no debería rebasar el valor de 85 dBW. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW. La protección de las asignaciones para estaciones espaciales de recepción del servicio fijo por satélite que funcionen con estaciones terrenas que, individualmente, tengan una p.i.r.e. de menos de 68 dBW no impondrá restricciones al funcionamiento de las estaciones de radiolocalización y radionavegación que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. No se aplica al número 5.43A. Véase la Resolución 733 (CMR-2000).     (CMR-2000)

Motivos:	Las disposiciones de los números 5.502 y 5.503 están íntegramente relacionadas con el mantenimiento del equilibrio delicado de compartición que existe entre los servicios de radiolocalización, radionavegación, investigación espacial y fijo por satélite en la banda 12,750-14,000 GHz. El mantenimiento de estas disposiciones en su forma actual permitirá que todos los servicios sigan compartiendo la banda de manera compatible.