MOD	MLA/99/11

5.551G		Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser pendant plus de 2% du temps –137 dBW/(m2 · GHz) pour les observations du continuum dans la bande 42,5-43,5 GHz et –153 dBW/(m2 · 500 kHz) pour les observations des raies spectrales dans la bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole , et ne doit pas dépasser, pendant plus de 2% du temps, –116 dBW/(m2 · 500 kHz) sur le site d'une station de radioastronomie où des observations d'interférométrie à très grande base sont effectuées. La puissance surfacique produite par toute station géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser pendant plus de 2% du temps, (137 dBW/(m2 · GHz) pour les observations du continuum dans la bande 42,5-43,5 GHz, et 
–153 dBW/(m2 · 500 kHz) pour les observations des raies spectrales dans la bande 42,5-43,5 GHz, sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole, et ne doit pas dépasser, pendant plus de 2% du temps, –116 dBW/(m2 · 500 kHz) sur le site d'une station de radioastronomie où des observations d'interférométrie à très grande base sont effectuées.Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie qui a été notifiée à l'UIT avant la [fin de la CMR-03] ou avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer. Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord avec les administrations autorisant l'exploitation des stations spatiales.      (CMR-03)

Motifs:	Découle des travaux de l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43.5 GHz.