MOD	MLA/99/11

5.551G	Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada por todas las estaciones espaciales pertenecientes a cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de (137 dB(W/m2 · GHz)) para observaciones del continuum y –153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-43,5 GHz, en ningún emplazamiento de observatorio de radioastronomía registrado como un telescopio de una sola parábola, y no deberá sobrepasar durante más del 2% del tiempo el nivel de –116 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en emplazamientos de observatorios de radioastronomía en los que se realicen observaciones de interferometría con línea de base muy larga. La densidad de flujo de potencia radiada por cualquier estación geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 42-42,5 GHz no deberá rebasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de −137 dB(W/(m2 · GHz)) para observaciones del continuum y el nivel de −153 dB(W/(m2 · 500 kHz)) para observaciones de rayas espectrales en la banda 42,5-43,5 GHz, en emplazamientos de observatorios de radioastronomía registrados como telescopios de una sola parábola, y no deberá sobrepasar, durante más del 2% del tiempo, el nivel de −166 dB(W/(m2 · 500 kHz)) en emplazamientos de observatorios de radioastronomía en los que se realicen observaciones de interferometría con línea de base muy larga. Estos valores se aplicarán a todos los observatorios de radioastronomía notificados a la UIT antes del [fin de la CMR-03] o antes de la fecha de recepción de la información de publicación anticipada de la estación espacial a la que se aplican estos límites. Para las estaciones de radioastronomía notificadas con posterioridad a estas fechas se puede llegar a un acuerdo con las administraciones que autoricen las estaciones espaciales.     (CMR-03)Motivos:	Consecuencia de los estudios del UIT-R para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz.