ADD	MLA/102/5

21.13bis	En la banda 13,75-14 GHz, el nivel de p.i.r.e. emitida por una estación terrena de una red del SFS OSG no deberá sobrepasar los siguientes valores6bis:

Ángulo con respecto al eje	p.i.r.e. máxima en cualquier banda de 1 MHz

2				7	43 – 25 log  dBW
	7				9,2	22 dBW
	9,2				48	46 – 25 log  dBW
						4 dBW

Estos límites no se aplican a las estaciones terrenas del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.

_______________

6bis	21.13bis.1	Las estaciones terrenas que utilicen control de potencia del enlace ascendente pueden sobrepasar estos límites en condiciones de lluvia hasta nivel del correspondiente desvanecimiento debido a la lluvia. Véase también el número 5.502.

Motivos:

•	La disminución del actual límite del diámetro mínimo de antena a 1,2 m para las estaciones terrenas del SFS facilitará una utilización eficaz de esta banda por parte de dicho servicio y reducirá la diferencia entre la capacidad de los enlaces ascendentes y descendentes del SFS en la banda Ku.

•	Con la adición de los límites de p.i.r.e. fuera del eje adecuados para garantizar la protección de los sistemas de radiolocalización móvil aeronáutica, estos servicios obtienen una protección cuantificada frente a los nuevos terminales.