MOD	CTI/103/1

4 800-5 830 MHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 5 150-5 250 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A MOBILE ADD 5.447E 5.446 5.447 5.447B 5.447C |
| 5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE ADD 5.447F 5.448 5.448A |
| 5 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE ADD 5.447F 5.448 5.448A |
| ... |
| 5 470-5 650 MOBILE ADD 5.451A RADIONAVIGATION MARITIME Radiolocalisation 5.450 5.451 5.452 |
| 5 650-5 725 RADIOLOCALISATION MOBILE ADD 5.451A Amateur Recherche spatiale (espace lointain) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 |