ADD	KOR/109A1/1

proyecto de Recomendación [YYY] (CMR-03)

Relaciones de protección en RF asociadas a las emisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta Conferencia ha resuelto alentar la introducción de las emisiones con modulación digital en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

b)	que la utilización actual del espectro se basa en el empleo de emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que las relaciones de protección cocanal y de canal adyacente se encuentran entre los parámetros fundamentales en la determinación de la compatibilidad;

d)	que esta Conferencia ha adoptado [Resolución 517 (Rev. CMR-03)] referente a la introducción de emisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión;

e)	que [Parte C del Apéndice 11] contiene especificaciones del sistema digital que hacen referencia a esta Recomendación en materias que tratan con las relaciones de protección apropiadas;

f)	que todavía no se ha determinado la relación de protección en AF para la interferencia causada a las emisiones con MA por las emisiones con modulación digital,

recomienda

que en la aplicación del Artículo 12, las relaciones de protección especificadas en el Anexo a esta Recomendación se utilicen en todos los casos en que las emisiones con modulación digital funcionen en las mismas bandas que las emisiones analógicas de doble banda lateral,

invita al UIT-R

a adoptar las medidas necesarias para determinar las relaciones de protección absolutas en RF aplicables a la interferencia causada a las emisiones con MA por las emisiones con modulación digital utilizando las relaciones de protección relativas en RF del Anexo a esta Recomendación.

Anexo al proyecto de Recomendación YYY (CMR-03)

Valores de la relación de protección en RF

1	En virtud de la [Resolución 517 (Rev.CMR-03)] se puede utilizar la modulación digital en cualquiera de las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión. Ello debe hacerse otorgando el grado de protección adecuado tanto a las emisiones analógicas como a las digitales. Las relaciones de protección en RF forman parte de la reglamentación global de estas emisiones. Sus valores se presentan en el Cuadro de este Anexo.

2	El Cuadro recoge las relaciones de protección en RF para las condiciones de interferencia cocanal y de canal adyacente. La variable independiente del Cuadro es la separación en kHz de las frecuencias centrales de cualquier par de emisiones, deseada y no deseada. En el Cuadro se indican las relaciones relativas de protección para el modo DRM (Modo B3) que se utilizarán ampliamente en la radiodifusión por onda ionosférica en las bandas de ondas decamétricas con canales de 10 kHz. Los valores de la relación se dan en decibelios.

3	La modulación digital que determina estas relaciones de protección es la que aparece en el resumen de la [Parte C del Apéndice 11, revisado en esta Conferencia] y la modulación analógica es la modulación de doble banda lateral que se resume en la Parte A del mismo Apéndice.

Cuadro

Relaciones de protección relativas en RF (dB) entre los sistemas de radiodifusión por debajo de 30 MHz, y emisiones DRM (MAQ-64, nivel de protección Nº 1) interferidas por DRM 
(modos de robustez y tipos de ocupación del espectro idénticos)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación de frecuencia fno deseada-fdeseada (kHz) | Parámetros |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | (20 | (15 | (10 | (5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| MA | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | MA | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| MA: Señal con MA en DBL DRM_B3: Señal DRM, modo de robustez B, tipo de ocupación de espectro 3 BDRM: Ancho de banda nominal de señal DRM S/I: Relación de señal/interferencia para una BER de 10(4. |

NOTA – Para obtener información más completa y precisa se deberá consultar el proyecto de nueva Recomendación UIT-R BS.[Documento 6/324].

Motivos:	Es necesario realizar en el marco del UIT-R y con carácter urgente nuevos estudios sobre las relaciones de protección en AF para la interferencia causada a las emisiones con MA por las emisiones con modulación digital.