MOD	KOR/109A12/6

TABLEAU  5-1 (suite)

| Référence de l'Article 9 | Cas | Bandes de fréquences (et Région) du service pour lequel la coordination est recherchée | Seuil/condition | Méthode de calcul | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro 9.11 OSG, non OSG/ de Terre | Une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité de droits avec les services de Terre et où le SRS ne relève pas d'un Plan, par rapport aux services de Terre | 620-790 MHz 1 452-1 492 MHz 2 310-2 360 MHz 2 520-2 655 MHz 2 655-2 670 MHz 12,5-12,75 GHz (Région 3) 17,3-17,8 GHz (Région 2) 21,4-22 GHz (Régions 1 et 3) 74-76 GHz | Chevauchement des largeurs de bande et – dans le cas des systèmes à satellites non géostationnaires, conformément au numéro 5.418 du Règlement des radiocommunications, la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation dans l'hypothèse de conditions de propagation en espace libre, dépasse les valeurs suivantes: (128 dB(W/(m2 · MHz)) 0°  θ < 5° (128 + 0,6 (5) dB(W/(m2 · MHz)) 5°  θ < 25° (116 dB(W/(m2 · MHz)) 25°  θ < 35° (116 + 1,5 (35) dB(W/(m2 · MHz)) 35°  θ < 37° (113 dB(W/(m2 · MHz)) 37°  θ < 90° où ( est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. | Vérifier par rapport aux fréquences assignées et aux largeurs de bande |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Motifs:	La Résolution 539 (CMR-2000) pourrait être supprimée à la CMR-