ADD	KOR/109A5/11

5.EEE 	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria en el servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) que funcione en la banda 21,4-22 GHz no deberá sobrepasar en una estación de radioastronomía que funcione exclusivamente en el modo de interferometría con línea de base muy larga en la banda 22,21-22,5 GHz:

–	–128 dB(W/m2) en cualquier sub de 250 kHz.

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado a la UIT antes de terminar la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación avanzada de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía, notificadas con posterioridad a dichas fechas, pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 22,21-22,5 GHz atribuida al SRA a título primario las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del SRS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 21,4-22 GHz pueden cumplir los criterios de protección de las observaciones VLBI.

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR con anterioridad a la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.