ADD	KOR/109A5/5

5.BBB	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 1 525-1 559 MHz, del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 1 559-1 610 MHz o del servicio móvil por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) funcionando en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz no deberá sobrepasar, en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas) que funcione en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz:

–	–194 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones de rayas espectrales con una sola parábola); o

–	–166 dB(W/m2) en cualquier sub de 20 kHz (para observaciones VLBI).

Estos valores se aplicarán a cualquier estación de radioastronomía que se haya notificado antes de terminar la CMR-03 o antes de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada (API) de la estación espacial a la que se hayan de aplicar los límites. Otras estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas pueden recabar el acuerdo con las administraciones que autorizan las estaciones espaciales.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han puesto de manifiesto que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 525-1 559 MHz, del SRNS (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 559-1 610 MHz o del SMS (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz pueden cumplir los criterios de protección de las observaciones radioastronómicas en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz para las observaciones VLBI y de rayas espectrales.

Por consiguiente, deben protegerse las citadas estaciones del SRA notificadas a la BR antes de la API de la estación espacial, mientras que otras estaciones del SRA notificadas con posterioridad a la API de la estación espacial necesitan recabar un acuerdo en el caso de que deseen quedar protegidas.