ADD	KOR/109A7/2

proyecto de resolución [rnss 1.2.2-1] (cmr-03)

Utilización de la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz por los sistemas 
del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la CMR-2000 introdujo una nueva atribución al servicio de radionavegación por satélite (SRNS) en la banda de frecuencias 1 260-1 300 MHz;

b)	que las bandas de frecuencias 1 215-1 240 MHz y 1 240-1 260 MHz estaban previamente atribuidas al servicio de radionavegación por satélite (SRNS);

c)	que en la banda 1 215-1 260 MHz han estado funcionando con éxito durante más de 20 años sistemas del SRNS (espacio-Tierra) sin haberse registrado interferencias con los radares que funcionan en esta banda de frecuencias;

d)	que la Resolución 606 (CMR-2000) resuelve «que no se impongan nuevas limitaciones a los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda 1 215-1 260 MHz»;

e)	los estudios del UIT-R relativos a la protección de los sistemas de radiodeterminación que funcionan en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz;

f)	la importancia de la continua necesidad de proteger los sistemas de radiodeterminación que funcionan en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz,

observando

que el número MOD 5.329 del Reglamento de Radiocomunicaciones asegurará el funcionamiento del SRNS (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz y protegerá los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica y de radiolocalización que funcionan en esa banda de frecuencias, además de la protección que ya proporcionan los sistemas del servicio de radionavegación explotados en los países que se indican en el número 5.331 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve

que no se impongan nuevas limitaciones, además de las establecidas anteriormente por la CMR-2000, a las características técnicas y operativas existentes de los sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 215-1 260 MHz desde el 2 de junio de 2000,

resuelve invitar al UIT-R

a que realice estudios y elabore, según convenga, Recomendaciones relacionadas con la aplicación del número MOD 5.329.

Motivos:	Proporcionar espectro adicional para el funcionamiento de los sistemas del SRNS (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 1 215-1 300 MHz sin producir interferencia perjudicial a los sistemas de radiodeterminación que funcionan en dicha banda de frecuencias.