MOD	VTN/112/1

# 1	Límites aplicables a la interferencia causada a las asignaciones de frecuencia conformes al Plan de las Regiones 1 y 3 o a la Lista de las Regiones 1 y 3 o a las asignaciones nuevas o modificadas en la Lista de las Regiones 1 y 3

...

Una administración de la Región 3 cuyo Plan del SRS sólo tenga cobertura nacional y haya entrado en servicio antes de 3 de junio de 2000, no se considerará afectada si se satisface cualquiera de las dos condiciones siguientes:

c)	en condiciones supuestas de propagación en el espacio libre, la densidad de flujo de potencia en cualquier punto de prueba dentro de la zona de servicio asociada con cualquiera de sus asignaciones de frecuencia en el Plan o en la Lista o para la cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, no rebase los siguientes valores15bis:

–147				dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0°	( θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0,23°	( θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	1,8°	( θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ			dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	5,0°	( θ < 9°

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre la estación espacial deseada y la interferente, teniendo en cuenta las respectivas precisiones de mantenimiento en posición Este-Oeste;

d)	el margen de protección equivalente de enlace descendente16 correspondiente a un punto de prueba de su inscripción en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 o para el cual se ha iniciado el procedimiento del Artículo 4, incluido el efecto combinado de toda otra modificación anterior de la Lista o todo acuerdo anterior, no disminuye más de 0,45 dB por debajo de 0 dB o, de ser ya negativo, más de 0,45 dB por debajo del valor que resulte:

–	del Plan y la Lista de las Regiones 1 y 3 establecidos por la CMR-2000; o

–	de una propuesta de asignación nueva o modificada a la Lista de conformidad con el presente Apéndice; o

–	de una nueva inscripción en la Lista de las Regiones 1 y 3 como resultado de una aplicación con éxito de los procedimientos del Artículo 4.

NOTA – Al realizar el cálculo, el efecto a la entrada del receptor de todas las señales en el mismo canal o en los canales adyacentes, se expresará en función de una señal interferente equivalente en el mismo canal. Este valor se expresa normalmente en decibelios.

# Footnotes

15bis	Para la protección de las asignaciones analógicas puestas en servicio antes del 17 de octubre de 1997, se utilizarán los siguientes valores hasta el 1 de enero de 2015:

–147	dB(W/(m2 ( 27 MHz))		para  0°             0,44°

–138 + 25 log      dB(W/(m2 ( 27 MHz)) 	para  0,44°        9°.