MOD	VTN/112/2

# 6	Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de potencia de las asignaciones inscritas en el Plan o Lista de las Regiones 1 y 3 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la banda 11,7-12,2 GHz o de la Región 3 en la banda 12,2-12,5 GHz, y de las asignaciones inscritas en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la banda 12,5-12,7 GHz y de la Región 3 en la banda 12,2-12,7 GHz

...

En el caso de que una administración de la Región 3 pretenda proteger las asignaciones de sus redes del SFS, cuya información de notificación se haya presentado a la BR antes del 3 de junio de 2000, con una ganancia isótropa (dBi) de la antena de la estación terrena receptora en la dirección de radiación máxima de 33,3 dBi, la administración no se considerará afectada si la asignación propuesta nueva o modificada en la Lista de la Región 1, o una modificación propuesta al Plan de la Región 2, produce una densidad de flujo de potencia en cualquier punto de la parte de su territorio con asignaciones de frecuencia superpuestas en sus redes del SFS, inferior a los valores siguientes:

–186,5			dB(W/(m2 · 40 kHz)) 	para	0°	( θ < 0,054°

–164,0 + 17,74 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	0,054°	( θ < 1,8°

–162,3 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	1,8°	( θ < 5,0°

–157,5 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	5,0°	( θ < 10,57°

–131,9		dB(W/(m2 · 40 kHz))	para	10,57°	( θ

siendo θ la mínima separación orbital geocéntrica entre la estación espacial deseada y la interferente teniendo en cuenta las correspondientes precisiones de mantenimiento en posición Este-Oeste.