MOD	VNT/112/3

ANEXO  4     (CMR-03)

Necesidad de coordinar una estación espacial transmisora del servicio fijo
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite cuando éste no está
sujeto a ningún Plan: en la Región 2 (11,7-12,2 GHz) con respecto a la Lista o las asignaciones propuestas nuevas o modificadas de la Lista para las Regiones 1 y 3, en la Región 1 (12,5-12,7 GHz) y en la Región 3 (12,2-12,7 GHz) con respecto al Plan o modificaciones propuestas al Plan para la Región 2, en la Región 3 (12,2-12,5 GHz) con respecto al Plan, la Lista o las asignaciones
propuestas nuevas o modificadas en la Lista para la Región 1

(Véase el Artículo 7)

...

Con referencia a los § 7.1 y 7.2 del Artículo 7, debe procederse a la coordinación de una estación espacial del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 cuando, en condiciones supuestas de propagación en espacio libre, la densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte de la zona de servicio de las asignaciones de frecuencia superpuestas del servicio de radiodifusión por satélite de una administración de la Región 3, cuyo Plan del SRS sólo tenga cobertura nacional y haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000, sobrepase el valor definido en las expresiones siguientes:

–147		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0°	( θ < 0,23°

–135,7 + 17,74 log θ 	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	0,23°	( θ < 1,8°

–134,0 + 0,89 θ2	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	1,8°	( θ < 5,0°

–129,2 + 25 log θ	dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	5,0°	( θ < 10,57°

–103,6		dB(W/(m2 · 27 MHz))	para	10,57°	( θ

siendo  la mínima separación orbital geocéntrica entre la estación espacial deseada y la interferente teniendo en cuenta las correspondientes precisiones de mantenimiento en posición Este-Oeste.