MOD	VTN/112/4

ANEXO  6MOD39

Criterios de compartición entre servicios

...

# 2	Tamaños40 de antena y temperaturas de ruido total

En el siguiente Cuadro aparece la gama de tamaños de antena y de temperaturas de ruido total consideradas para la protección del servicio fijo por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite:

| Diámetro de la antena de la estación terrena receptora (m) | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de ruido de la estación terrena receptora (ºK) | 110 | 110 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Temperatura de ruido del enlace total (ºK) | 174 | 174 | 198 | 238 | 238 | 317 | 396 | 396 |

La temperatura de ruido total del enlace se ha calculado a partir de la temperatura de ruido de la estación terrena receptora (que incluye la temperatura de la antena, la temperatura del amplificador de recepción y el aumento de ruido provocado por las pérdidas en la línea de alimentación) y se han agregado 2 dB para tener en cuenta otras fuentes de ruido (ruido del enlace ascendente, interferencia geoestacionaria, aislamiento de polarización cruzada e interferencia de reutilización de frecuencia.

...

4	Densidad de flujo de potencia para proteger el SFS y el SRS con diámetros41 de antena específicos

En el siguiente Cuadro figuran los niveles de densidad de flujo de potencia necesarios para proteger el SFS y el SRS con las características señaladas en el punto 2 anterior y utilizando los criterios especificados en el punto 3 anterior.

| Densidad de flujo de potencia (dfp) necesaria en dB(W/m2/27 MHz) correspondiente a diferentes diámetros de antena |
| --- |
| Separación orbital entre la estación espacial deseada y la interferente | 45 cm | 60 cm | 80 cm | 120 cm | 240 cm | 500 cm | 800 cm | 1 100 cm |
| 0° | (134,2 | (136,7 | (138,7 | (142,2 | (147,4 | (152,5 | (155,6 | (158,2 |
| ( > 0 | Para cualquier valor de la separación orbital ( entre la estación espacial deseada y la interferente, la dfp aplicable debería ser menor que el valor correspondiente a la separación orbital 0° mediante la adición de la discriminación de la antena fuera del eje, calculada bajo las hipótesis del punto 1 anterior. |

# Footnotes

39 	Los § 1 y 2 de la Parte A del presente Anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3. El § 3 de la Parte A es aplicable a todas las Regiones.

40	El valor de 45 cm de diámetro en la gama de antenas a proteger se aplica al Plan del SRS en la Región 3 que haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000 y al SFS de la Región 3 cuya información de notificación se haya presentado a la Oficina antes del 3 de junio de 2000.

41	El valor de 45 cm de diámetro en la gama de antenas a proteger se aplica al Plan del SRS de la Región 3 que haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000, y al SFS de la Región 3 que haya entrado en servicio antes del 3 de junio de 2000.