ADD	THA/VTN/119/6

_______________

9bis	11.31.2bis	En la banda de frecuencias 13,75-14 GHz, la BR no verificará el cumplimiento de los límites especificados en el número 5.502 (CMR-03)para la densidad de flujo de potencia por parte de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite OSG.

Motivos:	Dejar claro que la BR no verificará el cumplimiento de los límites de la densidad de flujo de potencia del número 5.502.