ADD	THA/VTN/119/7

21.13bis	En la banda de 13,75-14 GHz, el nivel de la p.i.r.e. emitida por una estación terrena de una red del SFS OSG con una antena de diámetro inferior a 4,5 m no superará los valores siguientes6bis:

| Ángulo fuera del eje | p.i.r.e. máxima en 1 MHz |
| --- | --- |
| 2   7 7   9,2 9,2   48  48 | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |

Estos límites no se aplican a estaciones terrenas del SFS puestas en servicio antes de la CMR-03.

_______________

6bis	21.13bis.1	Las estaciones terrenas que utilizan control de potencia en el enlace ascendente pueden superar dichos límites durante periodos de lluvia hasta el nivel correspondiente a la atenuación debida a la lluvia. Véase también el número 5.502.

Motivos: