SUP	TZA/131/74

La Tanzanie n'est pas favorable à l'idée de faire des attributions au SMS dans les Régions 1 et 3 dans la gamme de fréquences 1-3 GHz. Aucune attribution additionnelle ne devrait être mise à la disposition du SMS dans les bandes de fréquences 1 518-1 525 MHz et 1 670-1 710 MHz, étant donné que le partage entre le service des auxiliaires de la météorologie (MetAids) et le SMS n'est pas possible et que la possibilité d'un partage entre le service de météorologie par satellite (MetSat) et le SMS est soumise à des contraintes. En conséquence, la Tanzanie souscrit à la Méthode C proposée dans le Rapport de la RPC, qui vise à supprimer la Résolution 226 (CMR-2000).

Motifs:	Les études de partage montrent que le partage cocanal entre les systèmes du SMS et le service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes de fréquences 1 518-1 525 MHz et 1 670-1 690 MHz n'est pas possible.