NOC	IAP/5/256

CUADRO 21-4 (Continuación)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal | Anchura de banda de refe-rencia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |
| 10,7-11,7 GHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites geoestacionarios) | –150 | –150 + 0,5( – 5) | –140 | 4 kHz |
| 11,7-12,5 GHz (Región 1) 12,5-12,75 GHz (países de la Región 1 que figuran en los números 5.494 y 5.496) 11,7-12,7 GHz (Región 2) 11,7-12,75 GHz (Región 3) | Fijo por satélite (espacio-Tierra) (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motivos:	Los límites vigentes y las disposiciones asociadas de la Sección V del Artículo 21 que se finalizaron en la CMR-2000 para los sistemas SFS no OSG en bandas de frecuencia 10,7-12,75 GHz son aplicables en su totalidad a los sistemas SFS no OSG con órbitas muy elípticas. No son necesarias en esas bandas otras disposiciones reglamentarias para los sistemas HEO.