MOD	EUR/13A12/4

5.460	La utilización de la banda 7 145-7 190 MHz por el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) está limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda 7 190-7 235 MHz.

Motivos:	La nota 5.460 atribuye la banda 7 145-7 235 MHz en primario al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Ésta es la banda compañera para la atribución primaria al servicio de investigación espacial de la banda 8 400- 8 500 MHz, que se coordina bajo el número 9.17. Esto resulta en un pesado procedimiento de doble coordinación para las estaciones terrenas asociadas a las misiones espaciales en estas bandas. La razón por la que se requería originalmente la coordinación bajo el número 9.21 fue la falta de parámetros de coordinación en el Apéndice 7. La CMR-2000 ha revisado el Apéndice 7 para incluir los parámetros de las estaciones de investigación espacial, así como las metodologías de coordinación en la banda 7 145-7 235 MHz, de forma que ya no hay ninguna necesidad de seguir imponiendo la carga administrativa añadida del número 9.21. No existen satélites geoestacionarios en la banda 7 145-7 190 MHz, restringida a misiones en el espacio lejano, y potencialmente muy pocos en la banda 7 190-7 235 MHz, restringida a misiones en el espacio cercano a la Tierra. Hay sistemas ENG/OB operados por algunas administraciones, que no pueden aceptar limitaciones en lo que concierne a su despliegue y movilidad. Sin embargo, el número tan reducido de estaciones terrenas, y su emplazamiento en lugares remotos y bien protegidos, significa que los sistemas ENG/OB no se verán limitados en la práctica. La obligación para el servicio de investigación espacial de coordinar bajo el número 9.17 proporciona la necesaria confianza a aquellas administraciones preocupadas por la protección de los servicios existentes.