MOD	EUR/13A12/6

29,9-34,2 GHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 32-32,3 FIJO 5.547A RADIONAVEGACIÓN INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra) 5.547 5.547C 5.548 |

Motivos:	Se ha identificado una incompatibilidad entre el servicio entre satélites y el servicio de investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra), confirmada por los estudios pertinentes del UIT-R y de la CEPT. Se ha concluido que se puede causar interferencia inaceptable por el servicio entre satélites al servicio de investigación espacial. Esta banda no se usa aún por el servicio entre satélites, y por lo tanto, la atribución a este servicio puede ser suprimida. Existen todavía 700 MHz de espectro disponible para el servicio entre satélites en la banda adyacente 32,3-33 GHz.