MOD	EUR/13A13/4

5.543A	En Bhután, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda 31-31,3 GHz puede ser utilizada también por las estaciones HAPS en el sentido Tierra-HAPS. El empleo de esta banda por dichas plataformas no deberá causar interferencias perjudiciales a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios con atribuciones a título primario con igualdad de derechos ni reclamar protección con respecto a los mismos, conforme a lo dispuesto en el número 5.545. Para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la banda 31,3-31,8 GHz, se limitará el nivel de la densidad de potencia fuera de banda en la entrada a la antena de cualquier HAPS individual a
–100 dB(W/MHz). El empleo de las estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz no causará interferencias perjudiciales al servicio pasivo de radioastronomía con atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, con arreglo a los criterios de interferencia estipulados en la Recomendación UIT-R RA.769. Se insta a las administraciones antes mencionadas a que limiten el despliegue de estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz a la mitad inferior de esta banda (31-31,15 GHz).     (CMR-2003)

Motivos:	El uso de la banda 31-31,3 GHz por las HAPS no producirá interferencias perjudiciales a, ni reclamará protección de, otros tipos de sistemas del servicio fijo u otros servicios que se benefician de una atribución a título primario. Para proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), que funciona en la banda de 31,3-31,8 GHz, los estudios realizados indican que es preciso limitar la densidad de potencia fuera de banda a –100 dB(W/MHz), en la entrada a la antena de las HAPS.