ADD	EUR/13A14/8

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A14-MMM]  (CMR-03)

Revisión de los procedimientos para utilizar las frecuencias y canales,
en las bandas de MF y HF marítimas, a fin de mejorar la
eficiencia empleando la nueva tecnología digital
en el servicio móvil marítimo

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que el orden del día de esta Conferencia ha tenido en cuenta la utilización de la nueva tecnología digital en las bandas MF y HF del servicio móvil marítimo;

b)	que la introducción de la nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo no debe afectar las comunicaciones socorro y seguridad en las bandas de MF y HF, incluidas las señaladas en el Convenio Internacional de Seguridad de las Personas Embarcadas de 1974, y sus enmiendas;

c)	que los cambios realizados en el Apéndice 17 no deben afectar negativamente la utilización futura de estas frecuencias ni la capacidad de los sistemas o aplicaciones nuevas necesarias para utilizar el servicio móvil marítimo;

d)	que la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías digitales en el servicio móvil aumenta rápidamente;

e)	que la utilización de la tecnología nueva en las frecuencias de HF y MF marítimas permitirá atender mejor la demanda emergente de los servicios nuevos;

f)	que las bandas marítimas para NBDP y telegrafía Morse A1A HF se hallan muy infrautilizadas actualmente;

g)	que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT realiza actualmente estudios para aumentar la eficiencia al utilizar dichas bandas,

observando

a)	la Resolución 347 (CMR-97);

b)	que ya se han desarrollado distintas tecnologías digitales utilizadas en las bandas de MF y HF por distintos servicios de radiocomunicación,

observando además

que esta Conferencia ha modificado el Apéndice 17 para permitir, con carácter voluntario, la utilización de varios canales o bandas, identificadas en las bandas de MF y HF, para realizar las pruebas y ensayos iniciales e introducir, en el futuro, la nueva tecnología digital,

resuelve

1	que, para suministrar interoperabilidad completa a escala mundial del equipo a bordo de buques, se necesita una tecnología, o más de una tecnología, que pueda operar a escala mundial, ejecutada según dispone el Apéndice 17;

2	que, una vez terminados los estudios que el UIT-R realiza, una conferencia futura que sea competente ha de estudiar los cambios necesarios en el Apéndice 17, para permitir la utilización de la nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo,

invita al UIT-R

a que terminen los estudios actualmente en marcha:

–	para identificar las necesidades futuras del servicio móvil marítimo;

–	para identificar las características técnicas de los sistemas digitales necesarios para facilitar la utilización en las bandas del servicio móvil marítimo de MF y HF, teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R relevantes;

–	identificar el o los sistema(s) digital(es) que se han de utilizar en el servicio móvil marítimo de MF/HF;

–	identificar las modificaciones necesarias en el plan de frecuencias incluido en el Apéndice 17;

–	proponer un cronograma para la introducción en el Apéndice 17 de la nueva tecnología digital y los cambios consiguientes;

–	recomendar cómo se implantará la tecnología digital, a la vez que se comprueba el cumplimiento de las normas de seguridad y llamadas de socorro,

encarga al Secretario General

que presente esta Resolución a la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional de Aviación Civil, la Asociación Internacional de Autoridades Responsables del Servicio de Radiofaros y el Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM).